LF 020S

Посудомойка

Кнопка                         Кнопка

Вкл/Выкл    Дисплей     Старт

Кнопка                  Кнопка

переключения программ          Меню

1. Настройка главного меню.

Главное меню LCD посудомоющей машины содержит следующие функции:

- выбор языка

- уведомление об окончании программы

- часы

- индикатор жесткости воды

| Включение машины | Нажмите кнопку Вкл/Выкл, удержите 2 секунды |  |
| --- | --- | --- |
| Выбор языка Действия Сообщение на мониторе |
| Выбор языка | Нажмите кнопку МЕНЮ, удержите 3 секунды |  |
| Изменение или выбор языка | Поверните переключатель программ |  |
| Установка выбранного языка | Нажмите переключатель программ |  |
| Уведомление окончания Программы Действия Сообщение на мониторе |
| Выбор функций: - нет сигнала( -через 1 мин. (( -через 5 мин. -через 10 мин. -через 15 мин. | Поверните переключатель программ |  |
| Установка выбранного режима | Нажмите переключатель программ |  |
| Часы Действия Сообщение на мониторе |
| Выбор часов | Поверните переключатель программ |  |
| Установка времени | Нажмите переключатель программ |  |
| Выбор минут | Поверните переключатель программ |  |
| Установка минут | Нажмите переключатель программ |  |

Жесткость воды

Настройка жесткости воды. Вода содержит соли, чем больше солей, тем жестче вода. Чтобы избежать отложения солей (возникновения накипи) машинка оснащена специальным устройством,  в основе работы которого соль.

Перед тем как запустить машинку, необходимо узнать жесткость воды в вашем районе. Сделать это можно, запросив информацию в соответствующих инстанциях или использовать полоску для определения жесткости (в пакете с принадлежностями), следуя инструкциям:

а) поместите полоску в стакан с водой на 1 секунду, достать

б) потрясите, затем подождите минуту

в) полоска покажет жесткость воды:

4 зеленые – мягкая

1 красная – обычная

2 красные – средняя жесткость

3 красных – жесткая

4 красных – очень жесткая

| Действия Сообщение на мониторе |
| --- |
| Выбор правильной жесткости воды | Поверните переключатель программ |  |
| Установить выбранную жесткость | Нажмите переключатель программ |  |

Теперь главное меню настроено.

2. Соль, моющее средство и ополаскиватель

Соль.

Внизу моющего отсека есть контейнер для соли.

а) насыпьте соль, но не до самого верха

б) налейте воды до краев

в) помешайте ложкой

г) плотно закройте крышкой, вытрете соль вокруг контейнера.

Соль добавляйте по мере необходимости перед мойкой, а не после.

Важно! Соль надо использовать только если это необходимо. В противном случае будет загораться лампочка напоминания.

Когда необходимо добавлять соль?

Когда это необходимо постоянно будет гореть значок  на экране. Как только вы добавите соль, значок погаснет.

Ополаскиватель

Ополаскиватель способствует высыханию и предотвращает образование водяных подтеков на посуде. Контейнер располагается на двери рядом с контейнером для моющего средства.

Он оборудован распылителем (4 уровня распыления), что позволяет отрегулировать подачу средства в соответствии  с качеством воды.

Если вы заметили капли воды на посуде, то уровень распыления надо увеличить, белые и липкие разводы – уменьшить.

После того, как уровень распыления был выставлен, заполните контейнер. При переполнении излишек протрите.

Важно помнить, что большое количество ополаскивателя не значит лучший результат.

Когда нужно добавлять ополаскиватель?

На мониторе загорится значок, это значит надо долить ополаскиватель. После того, как ополаскиватель долит, значок пропадает.

Предварительная мойка

После того, как машинка правильно установлена, советуем вам провести предварительный цикл без посуды и использования моющего средства.

| Выберите программу предварительной мойки | Поверните переключатель программ |  |
| --- | --- | --- |
| Запустите программу | Нажмите кнопку Старт |  |
| Программа завершена |  |  |

Важно

Это необходимо, чтобы проверить правильность установки и подключения, а также ополоснуть машинку изнутри.

Моющее средство

Моющее средство наливать в резервуар, который находится на внутренней стороне дверцы.

Налейте моющее средство и плотно закройте крышку резервуара. Для некоторых программ необходимо поместить часть моющего средства в углубление на крышке резервуара.

Моющие средства бывают в виде таблеток, порошка и жидкости. Необходимое количество можно определить по таблицу программ.

Если вы используете моющее средство в виде таблеток, то при коротких циклах или циклах с низкой температурой вы можете заметить неэффективность данного средства.

Если вы заметили некоторые недостатки, белые разводы на резервуаре или посуде, накопление осадка или недостаточную сушку, необходимо перейти на обычные средства.

После того, как вы перейдете на обычную соль, надо будет провести несколько моек, чтобы не оставалось разводов.

Если вы хотите использовать комбинированные таблетки, прочтите инструкцию по применению.

3. Столовая посуда и принадлежности. Типы и размещение.

Типы тарелок

Не все посудные принадлежности можно мыть в машинке. Не пробуйте мыть деревянные изделия и глиняную посуду, или пластиковую, не предназначенную для высоких температур.

Железо, устойчивое к коррозии, можно мыть в машинке; однако удостоверьтесь, что серебро не соприкасается с железом.

Алюминивые предметы могут потускнеть.

В машинке можно мыть только пригодную для этого стеклянную посуду.

Размещение посуды в машинке.

Очень важно разместить посуду правильно для достижения лучшего результата.

а) Нижняя  сетка предназначена для наиболее грязных предметов: сковородки,  противни и тарелки. Убедитесь, что предметы размещены на достаточном расстоянии друг от друга для проникновения струи воды. Банки должны быть перевернуты вверх дном.

б) Если ваша машинка оснащена откидывающимися полками мы можете использовать их в вертикальном положении для мойки тарелок, либо в горизонтальном положении для крупных предметов.

Важно

Миски располагайте в левой, а тарелки в правой части. Начинайте расставлять тарелки с внешней стороны решетки во внутрь. Тарелки не должны соприкасаться.

в) Столовые приборы, за исключением ножей, должны помещаться в корзину для приборов, ручкой вниз.

г) На верхнюю решетку поместите чашки, стаканы, фарфор и тарелки стандартного размера. Для длинных ножей предназначено специальное место. Так же, есть еще дополнительные полочки, которые в вертикальном положении используются для фужеров.

Если вы выбрали Экспресс-программу или только загрузку верхней части, тарелки надо расположить на верхней решетке.

Если вы выбрали Нижнюю загрузку, то посуду надо ставить на нижнюю решетку.

Важно

После того, как вы загрузили машинку, убедитесь, что разбрызгиватели могут свободно вращаться, и что крышка резервуара для моющего средства свободно открывается.

Установка полок.

Полки можно устанавливать от степени загруженности машинки.

Верхняя полка может быть установлена на двух разных высотах, чтобы мыть тарелки разного диаметра.

В верхнем положении, на сетку можно разместить тарелки стандартного размера (до 19 см), тогда внизу поместятся тарелки до 31 см. В нижнем положении на верхней сетке поместятся тарелки до 24 см, а на нижней – до 26 см.

а) Верхнюю полку можно поднять или опустить, не вытаскивая из машинки и при загрузке тарелками. Поднять или опустить ее можно потянув за боковые ручки вверх. Проследите чтобы обе стороны были на одном уровне.

4. Выбор программы

4.1. Выбор программы.

| Включение машинки | Нажмите кнопку Вкл/Выкл На дисплее загорится последняя программа, которую вы использовали до выключения |  |
| --- | --- | --- |
| Выбор программы | Поверните переключатель программ |  |

Важно правильно выбрать программу в соответствии с типом, количеством и степенью загрязнения.

| Программы | Вид посуды и степень загрязнения | Сообщение на дисплее | Кол-во моющего вещества |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | граммы |
| 1 | Предварительная мойка | Кастрюли, сковороды и прочая посуда, пока машина полностью не загружена |  | - |
| 2 | Гигиеническая | Для более эффективного удаления бактерий |  | 25 + 5 |
|  | 75ºС |  |  |  |
| 3 | Супер интенсивная | Более интенсивная мойка грязной посуды |  | 25 + 15 |
|  | 70ºС |  |  |  |
| 4 | Интенсивная | Для грязных тарелок и сковород |  | 25 + 15 |
|  | 70ºС |  |  |  |
| 5 | Автоматическая | Малая степень загрязненности, местами, присохшие остатки пищи |  | 25 + 5 |
|  | 55-65ºС |  |  |  |
| 6 | Экономичная | Малая степень загрязненности |  | 25 + 5 |
|  | 50ºС |  |  |  |
| 7 | Быстрая | Малая степень загрязненности и посуда, требующая деликатного обращения |  | 25 |
|  | 55ºС |  |  |  |
| 8 | Экспрес | Только верхняя решетка, малая степень загрязнения |  | 20 |
|  | 15 мин |  |  |  |
| 9 | Смешанная | Для грязной посуды, требующей деликатной мойки |  | 25 +5 |
|  | 50ºС |  |  |  |
|  | Деликатная | Специально для стекла |  | 25 |
|  | 45ºС |  |  |  |

После выбора программы нажмите кнопку Старт, чтобы запустить ее.

4.2 Выбор дополнительных функций

После того, как вы выбрали программу мойки, вы можете выбрать дополнительно функции 1-5. Не все функции совместимы со всеми программами. Чтобы увидеть дополнительные функции нажмите Переключатель программ:

- Верхняя решетка

- Нижняя решетка

- Короткая мойка

- 4 в 1

- Остановить время

После выбора функции нажмите кнопку Старт, чтобы запустить программу. Для отмены нажмите Вкл/Выкл.

Верхняя решетка

Используется только половина машинки. Загрузите кухонную утварь, требующую деликатной мойки, на верхнюю решетку.

| Выберете функцию Верхняя решетка | Поверните переключатель программ |  |
| --- | --- | --- |
| Активизируйте эту функцию | Нажмите переключатель программ |  |

Нижняя решетка

Используется только половина машинки. Загрузите сковородки или сильно грязную кухонную утварь на нижнюю решетку.

| Выберете нижнюю решетку | Поверните переключатель программ |  |
| --- | --- | --- |
| Активизируйте эту функцию | Нажмите переключатель программ |  |

Ускоренный цикл

Уменьшает время мойки и сушки.

| Выберете Ускоренный цикл | Поверните переключатель программ |  |
| --- | --- | --- |
| Активизируйте эту функцию | Нажмите переключатель программ |  |

После выбора этой функции, вы увидите, что время программы уменьшилось.

4 в 1

Выберите  эту функцию, если вы используете комбинированные моющие средства (4 в 1, 3 в 1) .

| Выберите 4 в 1 | Поверните переключатель программ |  |
| --- | --- | --- |
| Активизируйте эту функцию | Нажмите переключатель программ |  |

Приостановка времени

Вы можете отсрочить начало мойки на 24 часа. Эту функцию выставляют после того, как выбрали программу мойки и дополнительные функции.

| Выберите приостановку | Поверните переключатель программ |  |
| --- | --- | --- |
| Программирование | Нажмите переключатель программ |  |
| Выберите время остановки программы | По часовой стрелке поворачивайте переключатель программ. Прибавление времени на 30 мин. |  |
| Активизируйте это время | Нажмите переключатель программ или кнопку Старт |  |

Отменить отсрочку можно нажав и удержав 1 сек. кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

4.3. Фазы программ.

Вся сопутствующая информация появляется на дисплее:

- Время: текущее время.

- Время окончания программы.

- Стадия мойки: предварительная мойка, мойка, сушка.

- Белее детальная информация по процессу мойки.

- Индикатор соли.

- Ополаскиватель.

- Дополнительные функции.

Если вы установили время отсрочки, то это время появится на дисплее перед началом программы.

- Отсрочка времени будет мигать

- Программа

- Индикатор функции отсрочки

Если машинка работает, а вы хотите добавить тарелку:

- Осторожно откройте дверцу

- Поставьте тарелку

- Закройте дверцу (звуковой сигнал будет звучать 3 секунды)

Из-за мер безопасности, в некоторых случаях пройдет какое-то время перед возобновлением программы.

5. Окончание программы

По завершении программы, «Конец программы» появится на дисплее, и раздастся звуковой сигнал.

После этого можно достать тарелки.

# Footnotes

( При выборе этой функции на экране не появится значок

((( Звуковой сигнал будет отражаться на дисплее в виде значка . По окончании программы звуковой сигнал будет звучат секунду через каждые 30 секунд.