# Конвекционная печь

Фирмы «SMEG» (Италия)

модель ALFA 31,31ХНТ

Руководство по эксплуатации

Печь конвекционная с вентилятором

Габариты наружные, мм

- ширина	597

- глубина	531

- высота	524

Электропараметры - 220V, 50HZ

Данное оборудование изготовлено в соответствии с директивой EEC № 82/499

Прежде, чем приступить к эксплуатации, внимательно изучите данное руководство.

Внимание!!! Данный аппарат может подключать только квалифицированный, специально обученный специалист.

2. УСТАНОВКА

### Электроподсоединение

Проверьте соответствие параметров местной электросети техническим характеристикам - 220V, 50HZ (Данные параметры выбиты на заводской табличке печи, расположенной на задней облицовочной панели).

При подключении необходимо заземлить аппарат. При рабочем напряжении 240В - подключение осуществляется с помощью вилки и розетки, имеющих заземляющий контакт «евростандарт» (CEI - стандарт). Перед включением убедитесь в эффективности заземления.

Внимание!!! Производитель/поставщик не несет ответственность за возможные неисправности, возникшие из-за неправильного заземления или электроподсоединения.

Питающая электророзетка должна соединяться с автоматическим 3-х полюсным выключателем. Минимальное расстояние между контактами -3 мм.

Внимание!!! Чтобы заменить кабель, необходимо снять заднюю панель, отвинтив винты. Сечение кабеля 3 х 1,5 кв. мм. Запрещается использовать поврежденный и перекрученный кабель.

2. УСТАНОВКА.

Для нормальной работы оборудования необходима температура окружающей среды не ниже 180 С. Аппарат имеет 4 регулируемые опоры. Установите печь по уровню, отворачивая опоры по часовой стрелке, затем заверните контргайки против часовой стрелки, зафиксировав опоры в нужном положении.

Панель управления (рис. I)

Условные обозначения:

# А - ручка термостата

В - ручка таймера

С- ручка программатора

D - зеленая лампочка (сигнализирует об окончании времени приготовления)

Е - красная лампочка (сигнализирует, гаснет, когда температура достигла заданной величины)

Термостат (А)

В этой позиции печь освещена, вентилятор pаботает. Свет и вентилятор остаются включенными до тех пор, пока включен таймер. Печь работает в температурном интервале от 50°до 250° С. Термостат имеет плавную регулировку, поэтому могут использоваться промежуточные значения.

Внимание! Чтобы установить нужную температуру, установите

ручку термостата в максимальную позицию 250° С.

Затем в обратном направлении установите нужную

температуру. Отключается печь поворотом термостата

против часовой стрелки до отметки (I).

Таймер (В)

В этой позиции печь работает в нормальном режиме без ограничения по времени (условия работы регулируются только термостатом). Таймер работает в пределах от 5 до 60 минут, имеет плавную регулировку, действует и в промежуточных значениях. Для отключения печи установите ручку таймера в поз. (I).

Внимание! Чтобы установить нужное время, поверните ручку

таймера до максимальной позиции 60, затем поверните в противоположном направлении до нужного вам значения времени. Когда ручка таймера возвратится автоматически в поз.(1), загорится зеленая сигнальная лампочка: цикл закончен, печь отключилась.

Программатор (С)

Устанавливается в печах для задержки. включения от 20 минут до 14 часов. Имеет плавную регулировку, действует и в промежуточных значениях. Используется для автоматизации сложного приготовления.

## З.ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

Разогрев печи (выход  в рабочий режим).

Поставьте ручку таймера В в поз.

Установите ручку термостата А на требуемое значение температуры. Печь начинает работу - включается ТЭН и вентилятор. Красная лампочка сигнализирует о том, что идет фаза нагрева Лампочка гаснет, когда

достигается выбранное вами значение температуры. Как только 'температура в печи опускается ниже установленного значения,

лампочка включается, показывая, что работает ТЭН. Это

нормальный рабочий цикл печи.

Полуавтоматическое приготовление в печи (автоматическое    отключение)

Установите таймер (В) на требуемое время приготовления.
Установите термостат на заданную температуру. Печь начинает
работать. Отработав установленное время, печь автоматически
отключается, о чем сигнализирует зуммер в течение нескольких
секунд. Одновременно с зуммером включается зеленая сигнальная
лампочка. Чтобы полностью отключить печь, установите термостат
в поз. (1).	.                                        .
Внимание! Для печей с программатором (С) звуковой сигнал не
включается в конце рабочего цикла. Печь готова к нормальной

работе, если таймер установить в позицию

Автоматическое приготовление (для печей с программатором (С). Установите ручку программатора на нужную вам задержку времени (от 20 минут до 14 часов), выберите и установите время приготовления (от 5 до 60 минут) ручкой таймера (В) и нужную температуру ручкой термостата (А).

Например, текущее время - 20.00, процесс приготовления продукта длится 30 минут при температуре 180°С. Чтобы начать приготовление продукта в 8.00 утра следующего дня, вам необходимо программатор (С) установить на 12 часов (время задержки), ручку таймера (В) на 30 минут и термостат на (А) на 180° С. Продукт разместите в печи. Печь автоматически включится в 8.00 утра следующего дня, отработает 30 минут и отключится, сразу же загорится зеленая сигнальная лампочка. Отключите печь установкой термостата в поз.(1) .

Категорически запрещается ставить противни с готовой продукцией на открытую дверцу печи.

4. ЧИСТКА И УХОД

Поддержание вашего аппарата в чистоте продлит срок его эксплуатации.

Перед чисткой отключите и обесточьте печь.

Печи без самоочищающихся панелей должны быть очищены, пока они еще теплые, но не горячие. Пока пленка и капли жира еще не застыли, их легче удалить со стенок печи.

Снимите решетки, вытащите противни, боковые направляющие для противней и обработайте стенки печи тряпкой или щеткой, смоченной в моющем растворе (можно с добавлением аммиака).

Затем ополосните и высушите (вытрите) насухо.

Если на стенках остались жировые пятна, оставьте на дне печи тряпку, смоченную в растворе аммиака, и закройте дверцы печи. Спустя несколько часов, промойте это место моющим раствором, ополосните и тщательно протрите.

Для мойки остальных частей используйте мягкую ткань, смоченную в
мыльном растворе. Запрещается использовать чистящие порошки,
содержащие абразив и  хлорсодержащие моющие средства, а также
использовать для очистки элементов печи скребки, ножи и другие
металлические предметы.

5.ДЕМОНТАЖ ДВЕРЦЫ

Для более качественной чистки дверца печи может быть снята. Печи имеют 2 типа петель:

•   петли с подвижными клипсами (рис. 2) Петли А имеют 2 подвижных клипсы В, которые соединяются с кронштейном С, запирая петли, когда дверь полностью открыта. Следуя этому, поднимите дверь и снимите ее, потянув наружу, как показано на рис.4. Держать дверцу необходимо возле петель с двух сторон. Чтобы установить дверцу обратно, вставьте петли  в их гнезда.

Внимание! Перед закрытием дверцы не забудьте снять 2 клипсы В,  которые использовались для удержания петель.

„А	••————     в                   .                          .                                                                                                                                                       •-———         f |———           •"          f         ™     '          -•-!-!-•••.   I               .1        ^.    •     ———        I         .     ——        .                                                        ^   ..        .1          II               ———— ———   -————————————^         *———   --

•   петли на рычагах (рис.3)

Откройте дверцу полностью, удерживая ее двумя руками возле петель, толкните рычаги А вперед и вверх под углом 45 .Зафиксируйте части В петель. Как снять дверцу с петель показано на рис. 4.

Чтобы поставить дверцу на место, вставьте петли в их гнезда и
соедините дверь с частями В. Теперь дверь можно закрывать и
открывать.

# Text boxes

E         A             B       D

E         A            C      D      B